## Slide 1: بررسی انواع باتری ماشین
آشنایی با انواع باتری ماشین به همراه مزایا و معایب

## Slide 2
یکی از اصلی‌ترین قطعات خودرو، باتری است که آن را قلب الکتریکی اتومبیل می‌نامند. از جمله وظایف باتری ماشین می‌توان به تامین انرژی مورد نیاز برای استارت موتور و همچنین سیستم روشنایی خودرو اشاره کرد.

## Slide 3: انواع باطری خودرو ایرانی
باتری ماشین مولدی است که می‌تواند انرژی الکتریکی تولید نماید. که البته ظرفیت آن به عواملی مانند مساحت صفحه باتری، تعداد صفحات باتری، مقدار الکترولیت و میزان استهلاک باتری وابسته است
باتری ماشین یک قطعه قابل شارژ است و از اجزایی مثل قطب‌های مثبت و منفی، پلاک مشخصات، درپوش، الکترولیت و صفحات عایق تشکیل شده

## Slide 4
نکته قابل توجه این است که انتخاب بهترین برند باتری ماشین می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های جانبی و افزایش کارایی خودرو شود. بنابراین بهتر است هنگام انتخاب باتری برای اتومبیل خود، مشخصات ثبت شده روی باتری و نیز میزان برق مصرفی خودرو، قدرت دینام و فضای موجود برای قرار گرفتن باتری را به دقت بررسی کنید

## Slide 5
باتری‌های خودرو انواع مختلفی دارند، اما بهترین و اقتصادی‌ترین مدل باتری‌های اتمی و باتری‌های اسیدی هستند. این دو نوع باتری هریک مزایا و ویژگی‌هایی دارند که یکی را از دیگری برتر می‌سازد. در ادامه به معرفی و بیان مزایا و معایب هریک می‌پردازیم.

## Slide 6: باتری اتمی یا غیر سیلد
ساختار اصلی باتری اتمی یا همان باتری غیر سیلد از دو ماده اولیه آنتی موان و کلسیم تشکیل شده است. باتری‌های اتمی به یک نگهدارنده نیاز دارند و تقریبا می‌توان گفت بدون وجود نگهدارنده کارایی لازم را ندارند.
در ساخت این نوع باتری ابتدا تعداد زیادی صفحات شارژ می‌شوند، سپس تمامی صفحات شارژ شده روی هم قرار می‌گیرند. این نوع باتری برای شرایط آب و هوایی گرم عملکرد مناسبی دارند و درصد خرابی آنها در گرما کمتر است

## Slide 7
یکی از ویژگی‌های باتری اتمی این است که از ساختار بدنه آن می‌توان به وضعیت باتری پی برد. به این صورت که در بدنه باتری سه چراغ به رنگ های سفید و سبز و قهوه ای تعبیه شده که هرکدام از آنها وضعیتی را به نمایش می‌گذارد.

## Slide 8
رنگ سفید: این رنگ نشان می‌دهد که باطری ماشین شما خراب است و یا درست کار نمی‌کند.
رنگ سبز: با دیدن این چراغ می‌توانید مطمئن باشید باتری کاملاً سالم است و به درستی کار می‌کند.
رنگ قهوه‌ای: روشن شدن این چراغ نشانه این است که باطری خودرو شما سالم است اما به اندازه کافی شارژ ندارد.

## Slide 9: مزایای باتری اتمی
بی نیاز از سرویس:
اولین و بزرگترین مزیت باتری اتمی این است که نیاز به تعمیر و بررسی ندارد، به طوری‌که به «باتری های بدون نیاز به تعمیر و سرویس» معروف هستند. به عبارت دیگر همه کاری که باید انجام دهید این است که از باتری خودرو استفاده کنید.

## Slide 10: مزایای باتری اتمی
عمر مفید طولانی:
دومین مزیت باتری اتمی این است که عمر مفید باتری اتمی طولانی‌تر از باتری‌های اسیدی می‌باشد. دلیل این موضوع این است که باتری اتمی غیرقابل تخلیه است و در نتیجه آب از آن خارج نمی‌شود

## Slide 11: مزایای باتری اتمی
قابلیت نگهداری از شارژ:
یکی دیگر از برتری‌های باتری اتمی در مقایسه با باطری اسیدی این است که برای مدت طولانی شارژ را نگه‌میدارد. به عبارت دیگر در صورتی که چند روز متوالی از اتومبیل استفاده نشود، باتری اتمی شارژ را به مدت طولانی نگه‌میدارد، در مقابل در صورت استفاده از باتری اسیدی هر چند روز یکبار باید استارت بزنید.

## Slide 12: معایب باتری اتمی
قیمت بالا: باتری‌های اتمی در مقایسه با باتری‌های اسیدی، قیمت بالاتری دارند. البته با توجه به مزایای گفته شده، ارزش خرید در مقابل قیمت آنها بالاست.
سازگاری پایین با هوای سرد: واقعیت این است که باتری‌های اتمی در هنگام سرمای هوا به خوبی شارژ نمی‌شوند، از این رو لازم است در طول فصل زمستان، باتری ماشین را بپوشانید.

## Slide 13: باتری اسیدی یا سیلد
در ساختار باتری‌های اسیدی بر خلاف نوع اتمی، به جای استفاده از آنتی موان، از سرب به همراه کلسیم استفاده می‌کنند. این نوع باتری نیز از ویژگی های بسیار مناسبی برخوردار هستند از جمله اینکه صاحب خودرو به راحتی می‌تواند باتری را شارژ کند و چگالی و میزان الکترولیت آن را بررسی نماید.
همچنین در صورت لزوم صاحب خودرو یا متخصص باتری سازی، میتواند کمی آب مقطر یا الکترولیت به آن اضافه نماید. البته اعضای داخلی باتری قابل تعویض نیستند.

## Slide 14: مزایای باتری اسیدی:
کم هزینه:
منطقی بودن قیمت باتری اسیدی و پایین بودن هزینه سرویس و یا تعمیر این نوع باتری، آن را به یک باتری محبوب و اقتصادی در بین انواع باتری ماشین تبدیل کرده است.

## Slide 15: مزایای باتری اسیدی:
شارژ سریع:
اولین و مهمترین ویژگی مثبت باتری اسیدی این است که در بین انواع باتری ماشین، باتری اسیدی زمان بسیار کمی برای شارژ نیاز دارد و به سرعت به طور کامل شارژ می‌شود. البته توجه داشته باشید که باتری‌های اسیدی نباید به طور کامل شارژ شوند چراکه در بلند مدت از طول عمر باطری ماشین کاسته می‌شود و به زودی خاصیت نگهدارنده انرژی در باتری از بین می‌رود. از این رو بهتر است قبل از کامل شدن شارژ باتری آن را ازمنبع برق جدا کنید و نگذارید به طور کامل شارژ شود.

## Slide 16: معایب باتری اسیدی
نیاز به مراقبت منظم:
اجزای داخلی باتری اسیدی قابل تجزیه هستند و در نتیجه آب داخل باتری تبخیر می‌شود. به همین دلیل سطح الکترولیت باتری باید به طور منظم مورد بررسی قرار گیرد.

## Slide 17: معایب باتری اسیدی
شارژدهی کوتاه مدت:
شارژ باتری سرب اسیدی، در مقایسه با باتری اتمی کمتر است و به عبارت دیگر شارژ این نوع باتری سریع‌تر از سایر انواع باتری ماشین تمام می‌شود.

## Slide 18: چه چیزهایی عمر باطری را کاهش میدهد؟
سه عامل گرما, ارتعاش و تخلیه شارژ عمر باطری را کم میکند

## Slide 19: گرما
گرما, خوردگی و تبخیر الکترولیت را سرعت می‌بخشد و این باعث کوتاه شدن عمر و از بین رفتن باتری ماشین خواهد شد. برای همین بیشتر خودروها مجهز به سدهای هوا یا لوله‌هایی خاصی هستند که هوا را به سمت آنها هدایت کرده تا سبب خنک و خوب نگه داشتن باتری شود.

## Slide 20: ارتعاش(لرزش)
لرزش موتور نیز مثل زلزله عمل می‌کند و همه چیز را تکان می‌دهد! به همین خاطر، تمام قطعات، از جمله صفحات داخلی باتری و اتصالات داخلی شل می‌شود، ولی اگر باتری ماشین درست نصب شده باشد، از لرزش خیلی زیاد در امان خواهد بود. به خاطر همین است که در بعضی مواقع، در بالای باتری تعدادی بست نصب می‌کنند.

## Slide 21: تخلیه شارژ
تخلیه تصادفی بدترین اتفاق برای باتری‌های سرب اسیدی است. برای مدت طولانی روشن ماندن چراغ‌ها و یا شارژ نگه داشتن وسایل در ماشین در کل روز، سبب تخلیه باتری می‌شود و همین مسئله می‌تواند باتری را نیازمند شوک یا جامپ استارت (باتری به باتری) کند، ولی در این صورت باتری به طور کامل بازیابی نخواهد شد. همچنین سفرهای کوتاه هم عمر باتری را کم خواهد کرد، به این علت که دینام پس از راه‌اندازی‌های زیاد، زمان کافی برای شارژ باتری ندارد.

## Slide 22: انواع باطری ماشین از نظر آمپر
انواع باتری خودرو از نظر آمپر نیز تفاوت‌هایی با هم دارند. به یاد داشته باشید که آمپر یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های یک باتری است. واقعیت این است که خودروی شما برای انکه کارایی لازم را داشته باشد، نیازمند یک باتری با درجه آمپر مناسب است.
فراموش نکنید که اگر از باطری‌هایی که خروجی آمپر مناسبی نداشته باشد استفاده کنید، ممکن است خودروی شما آسیب ببیند و پس از مدتی هزینه‌های گزافی را روی دست شما بگذارد.